## Slide 1
🤖
교사용 수업 진행 가이드
아두이노 6자유도 로봇팔
코드 구획 이해 · 함수 만들기 · 활동지 12단계 지도
충남교육청 진로융합교육원 · bridgE

## Slide 2
활동지 전체 흐름 — 12단계
각 단계는 '하나씩 완성해 가는' 성취의 사다리로 이어집니다.
1
로봇팔 깨우기
awake robot Arm
2
코드 해부
Code Dissection
3
조이스틱 마스터
Joystick Master
4
홈 포지션
Home Position
5
그리퍼 장인
gripper craftsman
6
로봇과 대화 (Serial)
Talking to a Robot
7
픽 앤 플레이스
Pick & Place
8
포즈 레시피북
Posture Recipe Book
9
함수 만들기
Create a function
10
자동 픽 앤 플레이스
Automatic Pick & Place
11
최종 미션 설계
Final Mission Design
12
데모데이 & 진로
Demo & Career
+ 심화: group dance mission (함수 나눠 군무)

## Slide 3
코드 이해 ① — 코드는 '3덩어리'다
긴 코드도 이 세 부분만 알면 읽힌다.
①
준비 구역
라이브러리 · 변수(배열)
로봇팔이 쓸 재료를 미리 꺼내 둔다
②
setup()
핀 · 각도 설정 (딱 한 번)
전원을 켜면 한 번만 실행되는 초기 설정
③
loop()
조이스틱 → 각도 → write (계속)
쉬지 않고 반복되는 로봇팔의 실제 동작

## Slide 4
코드 이해 ② — ① 준비 구역
6개 서보의 정보를 '배열'로 한 줄에 묶어 관리한다.
#include <Servo.h> // 서보 도구상자 불러오기
const int SERVOS = 6; // 관절(서보) 개수
int PIN[SERVOS]; // 각 서보의 핀 번호
int MIN[SERVOS], MAX[SERVOS]; // 안전 각도범위
int INITANGLE[SERVOS]; // 시작 각도
int ANA[SERVOS]; // 조이스틱 번호
Servo myservo[SERVOS]; // 서보 6개 (실제 모터)
💡 왜 배열을 쓸까?
변수를 6벌 만드는 대신 [ ]로 한 줄에 묶는다
for문으로 6개를 한 번에 처리 → 코드가 짧아짐
숫자만 바꾸면 6축 전체에 반영 (수정 쉬움)

## Slide 5
코드 이해 ③ — ② setup() 설정 구역
핀 / 최소·최대각 / 시작각 / 조이스틱 번호를 정한다 (딱 한 번).
// 핀 최소 최대 시작 조이스틱
setServo(0, 2, 0, 180, 90, 0); // 1번
setServo(1, 3, 0, 180, 90, 1); // 2번
...
setServo(5, 5, 0, 90, 45, 5); // 그리퍼
for (int i=0; i<SERVOS; i++){
myservo[i].attach(PIN[i]); // 핀 연결
myservo[i].write(INITANGLE[i]); // 시작각
}
🔑 꼭 짚을 점
setup은 전원 켤 때 '한 번만' 실행
attach = 서보를 그 핀에 연결하는 것
MIN/MAX = 로봇팔을 지키는 안전 범위
그리퍼(6번)만 0~90° (열림0·닫힘90)

## Slide 6
코드 이해 ④ — ③ loop() 동작 구역
핵심 한 줄: 조이스틱을 읽어 → 각도 +1/−1 → 서보에 쓴다.
value = analogRead(ANA[i]); // 조이스틱(0~1023)
if (value > 612) { // 한쪽으로 밀면
currentAngle++; // 각도 +1
myservo[i].write(currentAngle);
}
else if (value < 412) { // 반대로 밀면
currentAngle--; // 각도 -1
myservo[i].write(currentAngle);
}
// 412~612 사이는 '멈춤'(데드존)
🎮 발문 포인트
612 / 412는 무엇일까? → 중립 구간 경계
왜 조금씩(+1/−1)? → 부드럽고 안정적
delay(50)을 줄이면? → 더 빠르게(거칠게)
loop는 1초에 수십 번 반복된다

## Slide 7
함수 만들기 — 어디에, 어떻게
반복되는 동작 덩어리에 '이름'을 붙인 것이 함수. loop() 바깥에 만든다.
// loop() '바깥' (파일 아래쪽)에 만든다
void gripperOpen() { myservo[5].write(0); }
void gripperClose() { myservo[5].write(90); }
void goHome() {
for(int i=0;i<SERVOS;i++)
myservo[i].write(INITANGLE[i]);
}
// 부를 때: goHome(); gripperClose();
🧩 만드는 3요소
① 이름 ② void(돌려줄 값 없음) ③ { 할 일 }
어디에? → loop() 바깥, 파일 아래쪽
어떻게 쓰나? → 어디서든 이름(); 한 줄
함수들을 '순서대로' 부르면 = 자동화!

## Slide 8
1
STEP 1 · awake robot Arm
로봇팔 깨우기
🧑‍🏫 이 단계에서 설명할 것
6개 서보 = 6개 관절, 서보가 '각도'를 만든다
전원·GND 연결이 안정 동작의 기본
🏆 미션
30초 안에 조이스틱으로 그리퍼를 '목표 지점' 터치!
🙋 참여·발문
관절 매핑표를 함께 채우며 '어느 서보가 어디를?' 확인

## Slide 9
2
STEP 2 · Code Dissection
코드 해부
🧑‍🏫 이 단계에서 설명할 것
코드는 3덩어리 — 준비 · setup · loop
핀·시작각·조건문(612/412)을 코드에서 찾기
🏆 미션
숫자를 일부러 바꿔 무슨 일이 나는지 알아내기(코드 탐정)
🙋 참여·발문
'이 값 바꾸면?' 먼저 예측 → 실험 → 되돌리기

## Slide 10
3
STEP 3 · Joystick Master
조이스틱 마스터
🧑‍🏫 이 단계에서 설명할 것
한 번에 크게 움직이면 흔들림 → 조금씩
정밀 제어의 감을 잡는다
🏆 미션
블록 타워 높이 / 컵 옮기기 타임어택 — 팀 최고기록
🙋 참여·발문
점수 기록판 + 안정 조작 '나만의 요령' 공유

## Slide 11
4
STEP 4 · Home Position
홈 포지션
🧑‍🏫 이 단계에서 설명할 것
INITANGLE = 전원 켤 때의 자세
안전 — 갑자기 크게 튀지 않는 안정 자세
🏆 미션
1mm 챌린지 — 매번 같은 점에 펜 끝 닿기
🙋 참여·발문
초기각을 직접 수정하고 안정성 점검표로 확인

## Slide 12
5
STEP 5 · gripper craftsman
그리퍼 장인
🧑‍🏫 이 단계에서 설명할 것
그리퍼: 열림 0° / 닫힘 90°
힘·각도 조절로 섬세하게 집기
🏆 미션
마시멜로·종이컵을 안 터뜨리고 옮기기
🙋 참여·발문
물체별 각도 기록, '왜 어려운가' 토론

## Slide 13
6
STEP 6 · Talking to a Robot
로봇과 대화 (Serial)
🧑‍🏫 이 단계에서 설명할 것
Serial 추가 → 'p'로 현재 각도 읽기
동작을 '숫자(데이터)'로 남긴다
🏆 미션
자세 사진사 — 멋진 포즈를 각도값으로 캡처
🙋 참여·발문
친구와 각도값 교환 → 똑같이 재현해 보기

## Slide 14
7
STEP 7 · Pick & Place
픽 앤 플레이스
🧑‍🏫 이 단계에서 설명할 것
작업을 순서로 분해: 집기→들기→이동→놓기
순서 설계가 자동화의 씨앗
🏆 미션
택배 분류 타임어택 — A→B 가장 빠르고 정확하게
🙋 참여·발문
작업 순서 설계표를 먼저 그리고 실행

## Slide 15
8
STEP 8 · Posture Recipe Book
포즈 레시피북
🧑‍🏫 이 단계에서 설명할 것
성공 자세 = 각도 데이터 = 자동화 재료
HOME / PICK / PLACE 포즈 카드
🏆 미션
포즈 카드 완성 → 다음 시간 '자동화'의 재료
🙋 참여·발문
같은 값 다시 넣으면 재현되는지 점검

## Slide 16
9
STEP 9 · Create a function
함수 만들기
🧑‍🏫 이 단계에서 설명할 것
반복 덩어리에 '이름' 붙이기 = 함수
loop() 바깥에 만들고 이름()으로 부른다
🏆 미션
gripperOpen/Close → goHome → 나만의 함수
🙋 참여·발문
함수 전(복붙) vs 후 코드 비교 → 왜 편한가

## Slide 17
10
STEP 10 · Automatic Pick & Place
자동 픽 앤 플레이스
🧑‍🏫 이 단계에서 설명할 것
함수를 '순서대로' 부르면 자동화
버튼(조이스틱 SW, 디지털 7번) 한 번에 실행
🏆 미션
원클릭 공장 — 10회 중 성공률 도전
🙋 참여·발문
흐름도 작성, 실패 시 어떤 값을 조정할지

## Slide 18
11
STEP 11 · Final Mission Design
최종 미션 설계
🧑‍🏫 이 단계에서 설명할 것
배운 것 종합 → 문제 정의·설계
반복 테스트로 성공률 높이기
🏆 미션
팀 미션 자유 설계(분류·피라미드·도미노·군무…)
🙋 참여·발문
우리 미션이 어떤 산업 사례와 닮았나

## Slide 19
12
STEP 12 · Demo & Career
데모데이 & 진로
🧑‍🏫 이 단계에서 설명할 것
시연·상호 관람·촬영
활동을 진로와 연결
🏆 미션
데모데이 + 우리 로봇팔의 '직업' 발표
🙋 참여·발문
'내가 없애고 싶은 반복노동은?' 진로 발문

## Slide 20
💃
심화 · group dance mission
함수를 나눠 군무 완성
학생마다 동작 함수를 하나씩 맡아 만든다
moveTimed(포즈, BEAT)로 '한 박자'에 이동
모든 팀이 같은 BEAT → 박자가 맞는 군무
'3·2·1!'에 동시 시작 (또는 공통 버튼)
void waveHand(){ moveTimed(WAVE_L,BEAT);
moveTimed(WAVE_R,BEAT); }
void routine(){ // 팀이 합치는 안무
waveHand();
twist();
bow();
}

## Slide 21
수업을 이끄는 4가지 원칙
1
완성의 사다리
매 단계 '오늘 된 것'을 확인 → 성취감
2
예측 → 실험
값을 바꾸기 전에 먼저 예측하게 한다
3
직업 렌즈
이 활동 = 어떤 어른의 밥벌이? 매번 연결
4
기록의 자산화
활동지 = 진로 포트폴리오 · 생기부 근거
코드를 보여주지 말고, 하나씩 완성하게 하라.